厚壁机车线型号对比表

天津金山电线电缆股份有限公司内部资料 http://www.jndlw.com

1、原有型号对比表

| 规格 | 电压 | 原型号 | 新铁标型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.75-300mm2（1芯） | 750V 1500V 3000V | WDZ-DCYJ-125 | WDZ-DC/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 |
| 0.5-4mm2（2-48芯） 6-50mm2（2-4芯） | 750V | SLEX、 WDZ-DCK-125 | WDZ-DC-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 |
| 0.5-4mm2（2-48芯） 6-50mm2（2-4芯） | 750V | SPLEX、WDZ-DCKP-125 WDZ-DCKYJP-125 WDZ-DCYJP-125 | WDZ-DC-ZP-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 |

2、新增型号表

| 规格 | 电压 | 新铁标型号 |
| --- | --- | --- |
| 0.5-4mm2（1芯） | 250V | WDZ-DC/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 WDZ-DC-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 WDZ-DC-ZP-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 |
| 0.75-300mm2（1芯） | 750V、1500V、3000V | WDZ-DC-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 WDZ-DC-ZP-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 |
| 0.5-4mm2（2-48芯） | 250V | WDZ-DC-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 WDZ-DC-ZP-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 |
| 0.5-4mm2（2-19对） | 250V、 750V | WDZ-DC-FP-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 WDZ-DC-P-H/Ⅲ (Ⅰ、Ⅱ)-125 |

新型号中：

屏蔽形式有三种：ZP（缆芯最外层总体屏蔽）、FP（线芯间分相屏蔽）、P（总屏蔽+分屏蔽）

工作温度有三种：-40℃～100℃、-40℃～125℃、-40℃～150℃

耐油等级有三种：Ⅰ（不耐油）、Ⅱ（耐矿物油）、Ⅲ（耐矿物油和燃料油）

护套形式有一种： H（标准壁厚护套）

示例：WDZ-DC-ZP-H/Ⅲ-125  750V  3X1.0mm2     代表：无卤低烟阻燃标准壁厚绝缘总屏蔽标准厚度护套、耐矿物油及燃料油、耐温125℃、750V电压、3芯标称截面1.0mm2机车车辆用电缆。 有问题可咨询18668919265